## Slide 1
ch04 라즈베리파이를 위한 전자기초

## Slide 2: Contents
학습목표
학습내용
라즈베리파이로 센서 등의 전자 부품을 제어하기 위해서전자회로의 기초를 이해한다.
데이터시트를 활용하여 전자부품과 회로를 이해한다.
옴(Ohm)의 법칙과 키르히호프(Kirchhoffs) 법칙
데이타시트 확인하기
전자회로를 보고 브레드보드 연결하기
전자 부품 특성 알아보기

## Slide 3: 1. 알기 쉬운 전자회로
전기 회로
  회로가 연결되어 있을때 닫힌회로(Closed Circuit) 또는 폐회로
  반대로 전선이 끊어진 회로를 열린회로 (Open Circuit)

## Slide 4: 1. 알기 쉬운 전자회로
전압 전류 저항
  전압: 전류가 흐를때의 힘을 나타내는 물리량
  전류: 전선을 통해 흐르는 전기의 물리량
  저항: 전기의 흐름을 방해하는 정도를 나타내는 물리량
  전압이 높을수록 저항이 작을수록 전류가 많아짐

## Slide 5: 1. 알기 쉬운 전자회로
옴(Ohm)의 법칙
V(전압)= I(전류)×·R(저항)
V = I · R

## Slide 6: 1. 알기 쉬운 전자회로
실습 예제 1.1
  어떤 회로에 전압 12[V] 배터리를 연결하고 회로의 저항을 측정해 보니 6[Ω] 가 나왔다. 회로의 전류는 얼마입니까?

## Slide 7: 1. 알기 쉬운 전자회로
키르히호프(Kirchhoffs)의 법칙
  (1) 전류의 법칙
  폐회로의 접속점(Node)를 통해 들어오는 전류와 나가는 전류의 합은 같다.
Σ I in = Σ I out
I1 + I2 +I3 = I4 + I5

## Slide 8: 1. 알기 쉬운 전자회로
키르히호프(Kirchhoffs)의 법칙
  (2) 전압의 법칙
  폐회로의 전원전압의 합은 폐회로내의 전압강화의 합과 같다.
Vs = V1 + V2 = IR1 +IR2 = I(R1 +R2)
Vs = IRT (Rt : 폐회로 내 전체저항)
Rt = (R1 + R2)

## Slide 9: 2. 전자 부품 알아보기
브레드보드
  브레드보드의 양쪽 끝의 + - 표시에 전원을 연결한다.
  보드의 연결은 오른쪽 그림과 같이 안쪽의 5칸씩 연결되어 있다.

## Slide 10: 1.알기 쉬운 전자회로
실습 예제 1.2
  회로에 흐르는 전류 I 의 값과 R2 에 걸리는 전압강하 전압V2은 ?

## Slide 11: 2. 전자 부품 알아보기
전압 전류 저항
  전압: 전류가 흐를때의 힘을 나타내는 물리량
  전류: 전선을 통해 흐르는 전기의 물리량
  저항: 전기의 흐름을 방해하는 정도를 나타내는 물리량
  전압이 높을수록 저항이 작을수록 전류가 많아짐

## Slide 12: 2. 전자 부품 알아보기
저항의 용량을 읽는 방법
갈(1) + 검(0) + 갈(X10) => 100 Ω

## Slide 13: 2. 전자 부품 알아보기
LED의 극성
+ 극(Anode) : 다리가 긴쪽 - 극(Cathod): 다리가 짧은 쪽

## Slide 14: 2. 전자 부품 알아보기
LED와 저항 회로 구성
우선 브레드보드에 5V 전원 연결

## Slide 15: 2. 전자 부품 알아보기
LED와 저항 회로 구성
LED의 데이타시트에서 VF 값과 IF 값을 확인 VF = 2V
IF = 20ma

## Slide 16: 2. 전자 부품 알아보기
LED와 저항 회로 구성
옴의 법칙에 따라서
R = V / I = 3V / 0.02A = 150Ω
키르히호프의 전압의 법칙에 따라서 저항R에 걸리는 전압의 값은 5V – 2V = 3V
그러므로 저항은
150 ~ 220 Ω

## Slide 17: 2. 전자 부품 알아보기
실제 브레드보드에 동작

## Slide 18: 2. 전자 부품 알아보기
푸시(Push)버튼 스위치
Tact 스위치는 4개의 다리핀 중 거리가 먼쪽만 연결되어 있음
스위치를 누르는 순간 떨어져 있던 가까운 핀들도 연결됨

## Slide 19: 2. 전자 부품 알아보기
실습 예제 1.3
  아래의 회로도와 같이 스위치를 추가하여 스위치를 눌렀을때 LED의 불이 들어오도록 브레드보드를 구성하자.

## Slide 20: 2. 전자 부품 알아보기
콘덴서 : 전기를 저장 할 수 있는 장치
  축전기( Capacitor : 커패시터) 또는 콘덴서(condenser) 라고 부르
  며 직류전압을 걸면 음극에는 (-) 전하가 양극에는 (+) 전하가 모여
  전기 에너지가 저장됩니다.

## Slide 21: 2. 전자 부품 알아보기
직류에서 콘덴서 동작
콘덴서에 직류전원을 극성(+ , - )이 맞게 연결했을 일정시간 충전되다가 콘덴서의
용량이 다차면 더이상 충전이 되지않아서 전류가 흐르지 않는다.

## Slide 22: 2. 전자 부품 알아보기
교류에서 콘덴서 동작
콘덴서에 교류전원을 연결하면 콘덴서는 충전과 방전을 반복하면서 전류가 흐르게 됩니다. 그래서 콘덴서의 특성이 직류는 차단하고 교류는 통과하는 것입니다.

## Slide 23: 2. 전자 부품 알아보기
아래의 회로를 보고 브레드보드에 연결해 봅니다.
  .

## Slide 24: 2. 전자 부품 알아보기
실습예제 1.4
  스위치를 잠깐 동안 눌렀다가 떼면 LED가 어떻게 되는지 확인해 보고 그 이유를 생각해 봅시다.

## Slide 25: 2. 전자 부품 알아보기
트랜지스터 (Transistor)
  트랜지스터(transistor)는 반도체를 이용하여 전자 신호 및 전력을
  증폭하거나 스위칭 하는데 사용되는 반도체 소자입니다.

## Slide 26: 2. 전자 부품 알아보기
밸브와 트랜지스터 비교
콜렉터(Collector) : 밸브의 물이 들어가는 입구
에미터(Emitter) : 밸브의 물이 나가는 출구
베이스(Base) : 밸브를 열어주는 손잡이
베이스의 밸브를 돌려서 열면 물이 나오는 것처럼 트랜지스터의 B에서 E로 전류를 흐르게 하면 막혀있던 C와 E가 연결되어서 C에서 E로 전류가 흐르게 된다.

## Slide 27: 2. 전자 부품 알아보기
트랜지스터 회로 만들기
스위치를 누르게 되면 트랜지스터 Q1의 화살표 방향인 B에서 C로 전류가 흐르면서 스위치가 동작하여 LED가 켜지게 됩니다.

## Slide 28: 2. 전자 부품 알아보기
실습예제 1.5
  스위치를 눌러서 LED의 불을 켜고 꺼 봅시다.

## Slide 29: 2. 전자 부품 알아보기
다이오드 (Diodes)
  다이오드는 애노드(+극)에서 캐소드(-극)으로 전류를 흐르게 하고
  그 반대로는 전류가 흐리지 않게 합니다. 즉, 순방향으로는 전류가
  잘 흐르지만 반대로 역방향으로는 전류가 흐르지 않도록 막습니다.
  다이오드는 한 쪽 방향으로만 전류가 흐를 수 있게 만들어서 정류
  작용을 하거나 역전류를 방지해서 회로를 보호하는 역할을 합니다.

## Slide 30: 2. 전자 부품 알아보기
순방향 전압강하(Forward Voltage: VF)
  다이오드의 순방향으로 전류가 흐를때 실제 다이오드에서 전압이
  0.2V ~ 0.7V 정도 떨어지는 전압강하가 일어납니다.

## Slide 31: 2. 전자 부품 알아보기
항복전압(Breakdown Voltage)
  다이오드에 역방향으로 매우 큰 전압이 걸리면 다이오드가 견디지
  못하고 역방향으로 전류를 흘리게 되는 역 전압을 항복전압

## Slide 32
Thank You !